## Slide 1
计算机网络 实验一
——简单组网
重庆大学计算机学院专业实验室

## Slide 2
大纲
了解计算机网络组网的层次化原则。
掌握局域网组网中从物理层到网络层所应完成的一般任务。
掌握ping和ipconfig等命令的使用。
学会简单组网，培养初步的协同工作能力。
实验目的
按要求进行网络拓扑连接和配置。
使用ping和ipconfig实用网络工具进行网络连通测试。
实验项目内容
Notes: 我们这节课要制作的网线就是双绞线

## Slide 3
大纲
同一交换机组建的局域网
  搭建拓扑
  配置IP和子网掩码
  互ping，禁止本地连接？
局域网1
S
PC 1
LS-5130
A1
PC 4
Ａ4
…
IP: 192.0.0.xx
掩码：255.255.255.0
IP: 192.0.0.xx
掩码：255.255.255.0
  同一网段的主机，可以通过交换机实现互ping。
Notes: 解释ip和子网掩码
解释同一网段

## Slide 4
大纲
多个交换机组建的局域网
局域网2
S
PC 1
PC 4
S
PC 2
PC 3
  二层交换机工作在OSI下面两层，由二层交换机组成的简单局域网不需为每一主机指定IP地址（三层），依靠主机名即可相互访问。
  当然为每一主机指定IP地址，依靠IP地址也可相互访问。这时的所有主机IP地址应具有相同的网络地址。
Notes: 解释ip和子网掩码
解释同一网段

## Slide 5
大纲
实验步骤
R
S
S
PC 1
PC 3
RT-MSR2630
LS-5130
LS-5130
A1
A3
PORT:G1-0/0
IP:192.0.0.1/24
PORT:G2-0/1
IP:192.0.1.1/24
IP: 192.0.1.xx/24
GW: 192.0.1.1
IP: 192.0.0.xx/24
GW:192.0.0.1
PC 2
A2
IP: 192.0.1.xx/24
GW: 192.0.1.1
PC 4
A4
IP: 192.0.0.xx/24
GW:192.0.0.1
G3-2/0
一. 实验拓扑设计
Notes: 子网掩码24位即255.255.255.0
网关可以自定义
自定义ip

## Slide 6
大纲
实验步骤
R
S
S
PC 1
PC 3
RT-MSR2630
LS-5130
LS-5130
A1
A3
PORT:G1-0/0
PORT:G2-0/1
PC 2
A2
PC 4
A4
二. 物理连接：跳线连接 ，形成网络

## Slide 7
大纲
实验步骤
三. 打开工具，配置路由器，设置IP
Dis ver 显示版本信息
Sys 进入系统视图
Sysname RT 命名为AR2811
Dis cu 显示当前系统配置信息
Interface g 0/0 进入GE0/0口
Ip address 192.0.0.1 24 设置GE0/0口IP，掩码
Quit 退出当前视图（CTRL+Z）
Interface g 0/1 进入GE0/1口
Ip address 192.0.1.1 24 设置GE0/1口IP，掩码

## Slide 8
大纲
实验步骤
四. 设置主机IP

## Slide 9
大纲
实验步骤
五. ipconfig命令查看各设备的IP信息是否修改成功

## Slide 10
大纲
实验步骤
六. 验证网络连通性：ping/tracert
网络中的各个设备能否相互ping通？