## Slide 1: Lab1 动态分支预测讲解

## Slide 2: 目录
原理讲解
  局部动态分支预测
  全局动态分支预测
  竞争分支预测
代码讲解
  总体架构
  局部动态分支预测
  全局动态分支预测
  竞争分支预测

## Slide 3: 局部动态分支预测
术语解释：
  Branch History Table(BHT)用于存放某条指令跳转的历史记录（如10表示上一次没跳，上上一次跳过）
  Predict History Table(PHT)用于存放历史状态
局部的意义体现在哪？
  对每条指令都分别进行预测，保存跳转历史状态

## Slide 4: 局部动态分支预测
为什么要使用BHT？
  考虑以下代码：
  for(int i=1;i<100;i++)
  if (i%2 == 0)
  //do something;
  考察if这条代码，很明显有这样一个规律：如果在BHT里记录的值101，那么下次跳转结果是？010呢？局部动态分支预测的目的就是要挖掘这样一个规律。
为什么使用PHT？
  保存作为有限状态机的state。

## Slide 5: 局部动态分支预测
PHT的每一项都保存了有限状态机的一个状态

## Slide 6: 局部动态分支预测
哈希
  意义是尽量避免冲突
  用哈希后得到的值作为索引，查找BHT中，与指令对应的历史跳转记录
  本实验实现是直接取pc值较低位作为索引

## Slide 7: 局部动态分支预测
PHT的索引：
  使用BHT读出来的值和pc值的部分拼接作为索引
  当然拼接的逻辑可以换成异或，实际上解决冲突的效果比拼接好
  这里也在避免冲突
  最后从PHT找到对应的状态，进行动态分支预测

## Slide 8: 局部动态分支预测
针对本实验的五级流水线:
  IF阶段（预测阶段）进行预测
  ID阶段判断是否为分支指令，再执行跳转逻辑
  EXE阶段对是否真正进行跳转做判断
  MEM阶段（提交阶段）根据实际预测结果进行BHT和PHT的更新
为什么不在某一个或者两个阶段实现以上逻辑：
  为时钟的时延考虑的，防止一个周期逻辑判断过多，成为关键路径后导致时钟周期的增加

## Slide 9: 全局动态分支预测
术语解释：
  Global History Register(GHR)用于存放全局分支指令跳转的历史记录
  Predict History Table(PHT)用于存放历史状态
全局是什么意思？
  考虑以下代码：
    if (a == 1){// do something;}
    if (a == 2){// do something;}
    if (a == 3){// do something;}
    这个时候容易发现，如果前两个if执行过一个，第三个分支指令就不会执行，全局动态分支预测的目的就是发现这个逻辑

## Slide 10: 全局动态分支预测
下标的引用逻辑不再解释，也是类似的。
本实验具体实现也是进行拼接，本质都是一样的

## Slide 11: 全局动态分支预测
更新逻辑：
  IF阶段预测并用预测结果更新GHR
  IF阶段更新的原因参考《超标量处理器设计》

## Slide 12: 全局动态分支预测
是的，和你想的一样，用预测的结果更新不会出错吗？当然会出错。怎么办呢？有两种方法：CheckPoints修复法和提交阶段修复法。
Checkpoints修复法：在IF阶段，不难发现每次预测后，马上用相反的值记录下来，最后发现出错后再进行修订。
由于实现需要再写一个FIFO，所以本实验没有实现。（具体逻辑也没想清楚，加上懒就没写，但是这个一定需要配合提交阶段修复法，因为也有可能出错。原因见《超标量处理器设计》）
（我才不会告诉你们我也没太看懂）

## Slide 13: 全局动态分支预测
提交阶段修复法：在提交阶段设置一个retired GHR，因为提交阶段已经知道预测结果，所以retired GHR存储的一定是正确的。此时比对预测阶段的GHR，并进行修订。
实际上，在实现中有一些细节需要注意，详见后面代码实现部分。

## Slide 14: 竞争分支预测
现在既有局部动态分支预测，又有全局动态分支预测，那我是不是该考虑把这两种方法结合起来呢？
答案是竞争分支预测，思想就是谁效果好，我选谁的。

## Slide 15: 竞争分支预测
注意这里有个新器件：CPHT
其作用就是记录相应指令在选择分支方法的历史记录（选的是局部还是全局）
注意这里有局部预测的思想，因为对于每条指令都有历史记录。
CPHT的更新肯定也是MEM阶段（提交阶段）
最后利用状态作为Mux的控制信号进行结果的选择

## Slide 16: 竞争分支预测
CPHT的更新也是个FST：
两个方法都预测正确，不更新
否则根据你的状态机设计进行更新

## Slide 17: 目录
原理讲解
  局部动态分支预测
  全局动态分支预测
  竞争分支预测
代码讲解
  总体架构
  局部动态分支预测
  全局动态分支预测
  竞争分支预测

## Slide 18: 总体架构
一个顶层模块下有三个核心模块：
  A实现竞争预测逻辑的实现
  B实现全局分支预测的实现
  C实现局部分支预测的实现
  其他模块基本都是触发器flop
整个模块在datapath里面

## Slide 19: 局部动态分支预测
参考实验包提供的代码即可，下面介绍主要修改的地方：
branchD从output改成input，因为看指导书是ID阶段获取是否为分支指令。如果是output，目测需要预测是否为分支指令（虽然也好实现，但是没写，听指导书的）
PHT_index = {pcF[4:2], BHR_value} 这里有改动，从原来的pc值改成pc值+BHR_value拼接了，和前面讲的相符合

## Slide 20: 全局动态分支预测
算了我不想CV代码了，直接讲吧

## Slide 21: 竞争分支预测
算了我也不想CV代码了，直接讲吧

## Slide 22: 敬请批评指正！